附件

矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录（第二批)

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 油气类 |
| 一、高效开采技术 |
| 1 | 特低渗透油藏生 物活性复合调驱 提高采收率技术 | 在常规注水开 发中。 | 在筛选驯化出本源微生物菌种基础上，研制 了微生物菌液中试发酵装置，研发了具有超 微尺度、超低界面张力、中性润湿反转、降 解、环保、廉价等特点的生物活性复合驱油 剂及抗温、抗盐、抗剪切性、成胶时间可控 的耐盐长效生物弱凝胶调堵剂体系，形成了 特（超）低渗油藏生物活性复合调驱提高采 收率技术。 | 特（超）低渗透裂缝性油藏生 物活性复合调驱技术，适用于 渗透率小于10X10-3um2、裂 缝发育、地层水总矿化度 100000mg/L以下、钙镁离子 5000mg/L以下、地层温度20- 70�C的储层调驱，室内驱油效 率较水驱可提高20.3%。 | 延长油田股份 有限公司 | 按本项技术达到的技术经济指 标，预计新増可采储量0.83X 108吨，新増产值2738.93亿元， 新増利润976.43亿元，新増税收 1210.77亿元，具有广阔的推广 应用前景。 |
| 2 | 高含水期聚合物 驱油开发技术 | 低温低矿化度 砂岩油藏三次 采油开发。 | 聚合物驱油技术是在注入水中加入聚合物， 提高注入水的黏度，改善油水流度比，扩大 驱替液在油层中的波及体积，提高原油采收 率。 | 大庆油田应用聚合物驱油，一 类油层提高采收率15%,二类 油层提高采收率12°%，三类油 层提高采收率10°%。 | 中国石油天然 气集团公司大 庆油田分公司 | 应用这一技术，大庆油田还将増 加可采储量1.24亿吨以上，将继 续支撑4000万吨持续稳产。本技 术成果己在国内6个油田推广应 用，对中国陆上近100亿吨储量 的高含水油田深度挖潜，预计可 提高采收率10个百分点以上，増 加可采储量超过10亿吨。 |
| 3 | C〇2驱油与埋存 技术 | 特低、低渗透 较均质油藏可 实现⑶2混相、 近混相驱和有 效埋存。 | ⑶2驱油与埋存主要经过C〇2捕集、C〇2注入及 驱油、原油及C〇2采出、C〇2循环注入及埋存 等过程。捕集气田产出的C〇2，将其注入油 藏，使C〇2溶解在原油中，达到膨胀原油体 积、降低原油粘度、降低C〇2与原油界面张 力，从而大幅提高驱油效率，实现低渗透油 藏原油采收率的提高和C〇2的有效埋存。 | 己形成年驱油能力10万吨，年 捕集、埋存C〇2能力25万吨， 试验区最终可提高米收率10% 以上。 | 中国石油吉林 油田公司乾安 采油厂 | 2009-2012年累积产油9.27万 吨，累积増油2.63万吨。实现利 税2.21亿元。采收率由水驱的 19.1%提高到⑶2驱的29.5%，提 高采收率10.4%。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 4 | 陆相页岩气水平 井井壁稳定性及 大型压裂关键技 术 | 陆相页岩气勘 探开发。 | 针对陆相页岩层水平井井壁稳定问题，开发 了一种油基钻井液，有效降低高粘土含量页 岩层段水平井钻井过程井壁坍塌事故发生率 、提高钻井成功率；针对鄂尔多斯盆地陆相 页岩气储层粘土矿物含量高、岩性致密、非 均质性强、地层压力低及压裂配液周期长的 特点，开发形成专用助排剂，结合专用压裂 液配制方法，形成陆相页岩气压裂液体系配 方。 | 针对陆相页岩层水平井井壁稳 定问题，开发了一种油基钻井 液，钻井液体系润滑系数低于 0.08，破乳电压彡1000伏， API滤失量接近于0，HTHP滤失 量彡10ml,井漏率下降20%以 上。针对鄂尔多斯盆地陆相页 岩气储层特点，开发形成陆相 页岩气压裂液体系配方，该压 裂液己成功应用于6口页岩气 井，施工摩阻降低10MPa以 上，压后残液返排率提高10°% | 延长油田股份 公司下寺湾采 油厂 | 78.71X10%3。在示范基地矿产 资源节约与综合利用的思想指导 下，采用油气综合勘探的工作思 路，在探明页岩气含气面积的同 时，结合油层试油结果，在柳洛 略区块初步探明长82含油面积 42.7Km2，初步估算地质储量 640.5X 104吨。利用压裂返排液 回用处理技术在延页平1井储量 返排液8400m3，处理后均应用于 邻井压裂用水。 |
| 二、综合利用技术 |
| 5 | 致密油有效开发 利用技术 | 致密油。 | 集成应用“水平井、体积压裂、注采井网及 精细超前分层注水”等主要手段，通过増加 原油流动通道，提高泄油体积，建立有效驱 替压力系统，提高致密油单井产量，实现致 密油的有效开发利用。 | 实现了致密油的有效开发，水 平井水平段长度800-1500m， 井均压裂9段23簇，排量6-17 方/分钟，加砂量500-1400 方，入地液量5500-15600方， 单井产量由常规开发手段的 1.6t/d提高到10-12t/d。 | 中国石油天然 气集团公司长 庆油田分公司 | 2012-2013年在姬塬油田安83部 署水平井56口，注水井56口，建 产能16.8万吨。 |
| 煤炭类 |
| 一、高效开采技术 |
| 6 | 高水膨胀材料充 填采煤技术 | 主要应用于煤 炭企业“三下 ”压煤（建筑 物下、铁路下 和水体下）和 非煤矿山企业 的采空区的充 填。 | 以粉煤灰、风积沙或尾矿、建筑垃圾等硅质 材料为主料，配以延缓剂、速凝剂、固化剂 和膨胀剂等辅料，将各种原料混合后，制成 固水质量比为1:1.3左右的充填料浆。通过 管路输送到采空区，在2小时以后开始固化 并伴随体积膨胀，可实现主动接顶，在8小 时以后形成固体并可承受压力，最终单轴抗 压强度最高可大于10 Mpa。 | 10%以下的体积膨胀使充填体 实现膨胀自主接顶。因此，可 以实现控制围岩移动；充填体 最终单轴抗压强度超过10PM。 因此可以有效控制围岩移动； 充填站建设投资500万元以下 。因此，可以降低固定成本5 至20倍；充填料浆实现数控制 备和自流输送。因此，可以降 低运行成本2至5倍。 | 阜新矿业集团 有限公司 | 淄博市王庄煤矿自应用膨胀材料 充填采煤技术以来，己回收临淄 地区的公路与村庄压煤50万吨， 新増产值36371万元，新増利税 20729万元。同时，还取得了临 淄煤田近2亿吨原来禁采资源的 采矿权与探矿权，解放了自身10 年以上的开采储量。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 7 | 村庄下与承压水 上膏体充填绿色 开采技术研宄 | 村庄下与承压 水上煤炭资源 的开采。 | 将煤矸石、粉煤灰、胶结料及矿井水等按照 一定的配比制作成膏体，通过充填泵输送充 填到回采工作面采空区，凝固形成覆岩支撑 体系，做到地表基本不变形，解决地表下沉 问题，同时降低底板应力不平衡度，实现不 迁村开采和承压水上煤炭资源安全回收。 | 能够满足矿井一5煤条件下工 作面日产700t能力的需要；开 采以后地表村庄建筑物90%以 上控制在I级损害范围内，正 常质量房屋受采动影响最严重 者不超过II级损害；以煤矸石 、粉煤灰为集料，膏体充填材 料成本不高于40元/m3，即吨 煤充填材料成本不高于26元。 | 焦作煤业（集 团）有限责任 公司朱村矿 | 膏体充填技术继续应用在朱村矿 53采区一5煤开采中，可以解放 储量120万吨。将膏体充填技术 应用在朱村矿的二1煤开采上， 可解放矿井村庄下压煤400多万 吨，可延长矿井服务年限8〜10 年。 |
| 8 | 急倾斜煤层综放 开采顶煤超前预 爆弱化技术 | 各种倾角条件 下中厚、厚及 特厚煤层综放 开采。 | 急倾斜特厚煤层综放开采覆岩移动和覆岩大 规模剪切矿压显现规律、顶煤超前预爆破弱 化机理、综放支架双重控制机理。 | 工作面采出率提高6%; 生产时间提高5小时左右； 优化工作面生产工序、提高生 产的连续性，采煤综合化机械 程度达到100%; 综合成本降低5〜10°%。 | 碱沟煤矿、乌 东煤矿 | 回采率提高了6.0%,日产量提高 41%。四年累计节约1.94亿元。 |
| 9 | 高瓦斯厚煤层采 煤方法改造项目 | 对目前矿井现 有及设计推荐 的采煤方法为 水平分段综采 放顶煤和伪倾 斜柔性掩护支 架炮采的高瓦 斯厚煤层煤矿 | 由采储式采煤改造为综合机械化开采，改造 矿井提升、运输、供电、排水、灭尘、防火 、监测监控、瓦斯抽放、通讯等系统的改 造，提高矿井生广能力。 | 矿井瓦斯抽采率达30%以上， 煤层瓦斯含量降到8imVt以 下，或将煤层瓦斯压力降到 0.74MPa以下，采放比1:3， 矿井回采率达75%以上。 | 新疆大黄山豫 新煤业有限责 任公司一号井 | 高瓦斯厚煤层采煤方法实施后， 可在以下几个方面节约资源：1. 转载机受浮煤影响，造成运输机 头附近丢失下三角煤，每米约1 吨；2.由于受断层约束，布置“ 矩形”或“刀把”工作面造成断 层附近三角煤丢失煤炭每年约4 万吨；3.放煤工艺本身造成的后 部运输机后部丢煤，按100m长工 作面，每推0.6m,工作面丢煤 5.5吨。 |
| 二、综合利用技术 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 10 | 分布式地下水库 技术 | 所有井工矿井 | 利用井下采空区对生产污水的过滤、沉淀、 吸附和离子交换作用，自生矿物生成作用等 物理化学过程，矿井污水中的悬浮物、钙离 子及其他有害离子大幅度减少，可以直接作 为工业用水（即污水注入采空区后经过一定 时间后，流出的水变为清水，其水质能满足 井下生产用水的要求）；在采空区各顺槽口 彻筑防水密闭，将生产污水通过注水孔注入 采空区较高区域，生产污水在采空区从较高 区域流向较低区域时，经采空区净化后通过 出水口提前施工的配套设施和供水管路流 出，然后通过加压泵、管路把采空区净化后 的清水输送到矿井每个用水地点，实现了井 下污水的零排放和井下水循环利用。 | 1、 水库面积约70.1万m2; 2、 水库库容210万m3; 3、 污水处理量350.4万方/ 年； 4、 清水供应量245.3万方/ 年; 5、 节省费用：5550万元/年。 | 中国神华能源 股份有限公司 大柳塔煤矿 | 己建成的水循环利用系统能满足 井下2000万吨/年生产能力的需 要。 |
| 11 | 特厚煤层采空区 瓦斯地面直井抽 采技术 | 高瓦斯突出特 厚煤层条件下 瓦斯治理。 | 通过地面钻井抽采采空区瓦斯，大幅度降低 工作面瓦斯涌出量，降低回风巷、上隅角瓦 斯浓度，确保工作面安全高效回采。 | 平面上钻井沿工作面走向距切 眼50m,沿倾向距风巷30m,钻 井间距为220m;回风瓦斯浓度 基本保持在0.2〜0.3%，回风 瓦斯浓度基本处在0.2%以下； 实施气液相组合増产技术累计 増产纯瓦斯106904 m3。 | 甘肃靖远煤电 股份有限公司 魏家地煤矿 | 西北地区是矿产资源非常丰富的 地区，我国优质煤总量的90%分 布在该地区，该地区煤炭资源埋 藏浅，表土层薄，但是煤层厚度 大，矿区内煤层气资源富集，造 成瓦斯及突出灾害严重，如宁夏 呼噜斯太矿区、甘肃窑街矿区 (煤与二氧化碳突出）和内蒙古 包头矿区等，在这些有相似地质 条件的矿区，可以推广应用该项 技术，确保煤与瓦斯安全、高效 、和谐共采，为煤矿的安全生产 做出贡献。 |
| 12 | 矿井瓦斯发电 | 瓦斯抽放系统 纯瓦斯抽放量 在100万m3/年 左右，瓦斯浓 度在6°%-25°/〇之 间的煤矿。 | 由瓦斯抽排设备将井下瓦斯排至地面输送至 瓦斯发电站，瓦斯发电机组是以成熟的内燃 机技术为基础结合煤矿瓦斯的特点对柴油发 电机组加以改造而成。它由原来燃油改为燃 烧瓦斯，发动机驱动发电机运转达到由机械 能转化为电能的目的。 | 500GFI—3PWW瓦斯发电机组配 套电机TYPEIFC6455-6，设计 年发电量401.5kWL 700kW瓦 斯发电机组配套电机700GFWd， 设计年发电量562.1kWh。 | 沈阳焦煤鸡西 盛隆矿业有限 责任公司新城 煤矿 | 设计装机总容量4100kW，配备 500kW发电机组四台，电价按0.5 元/kWh计算，年发电量828万kWh 年发电收益414万元。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 金属类 |
| 一、髙效开采技术 |
| 13 | 地下立体分区大 规模控制爆破开 采技术 | 矿体中厚以 上，矿岩硬度 在中硬及以上 f彡6)，生 产规模较大； 中厚以上矿柱 群回采及采空 区处理； 中厚以上矿体 的规模化开采 | 根据确定好的一次性回采区，按爆破矿体体 积及所需补偿空间的比例，以及爆破自由面 与毫秒微差雷管排列顺序的关系，将回采区 分解成补偿空间和爆破自由面相对独立的几 个至几十个爆区。为了保证施工作业安全和 好的爆破效果，各爆区呈三维立体错位布 置，爆破体积与补偿空间等比。各爆区为独 立的回采单元，爆破抵抗线方向各异，崩落 矿石相互挤压、碰撞破碎，各爆区形成的爆 破空气冲击波、爆破震动波相互抵消衰减。 一个回采区内的空区处理与矿柱回采由具有 相对独立结构力学体系的等比错位立体分区 来控制。 | 矿段开采回采率由42%提高到 90%;炸药单耗:0.4-0.5 kgA;水平大孔以采空区为自 由面，由下往上顺序爆破最大 高度56.5米。 | 湖南柿竹园有 色金属有限责 任公司多金属 井下矿柱回采 与采空区处理 | 该技术在柿竹园多金属井下己实 施总装药量100吨以上的大规模 爆破10多次，崩落矿石总量1075 万吨。同时，还在在内蒙古获各 琦铜矿、紫金矿业崇礼金矿等5 个矿山矿柱回采和采空区处理中 得到了推广应用，取得了良好的 效果。 |
| 14 | 安全隐患条件下 诱导崩落连续开 采技术 | 适合采用崩落 法处理的矿段 | 通过对隐患金属矿产资源特定受力环境的研 宄，构建了符合隐患金属矿产资源开采扰动 状况的矿岩动静组合加载试验系统与失稳环 境控制方法。 | 非重叠区下诱导崩落顶枚连续 米矿法矿石贫化率控制为12°%- 15°%，矿石平均回米率控制为 84.6%，切割掘进量为 511.5m3/万t，矿块生产能力 达到1200t/d。重叠区下中深 孔崩矿、诱导崩落顶板连续采 矿法矿石贫化率控制为8.3%， 矿石平均回采率控制为 77.9%，切割掘进量为572m3/ 万t，矿块生产能力达到 876t/d。 | 广西华锡集团 股份有限公司 铜坑矿 | 采用该技术可最大限度地回收隐 患资源，仅铜坑矿92矿体就盘活 锡锑资源量4000多万t，増加产 值约140亿元，増加税费17.8亿 元。可推广到占我国金属资源 30%-35%的隐患矿床。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 15 | 无底柱充填联合 采矿技术 | 适应不允许地 表塌陷地区， 厚大或急倾斜 的矿山。 | 采用现场测试、室内试验、理论分析、数值 模拟、工业试验相结合的研宄手段，先后进 行优化大孔径精细爆破技术、研制泡沫砂浆 充填工艺、采用基于CMS采场空区探测技术 、优选尾砂沉降絮凝剂等关键技术的研宄工 作，成功试验了无底柱充填联合采矿技术。 | 单个采场综合生产能力大于 230t/d，贫化率和损失率分别 小于6°%、2°%，大块率小于1%， 尾砂利用率在95°%以上，水泥 用量减少20°%以上，水用量减 少65%以上，充填效率提高20% 以上，结实率由常规的65%提 高到95%以上。 | 凡口铅锌矿 | 年总经济效益可达1.351亿元， 其中新増利税8517.86万元，节 支总额4989.35万元。 |
| 16 | 露天采场第四系 砂砾卵石层承压 水下开采综合技 术 | 露天开采第四 系砂砾卵石层 承压水防治和 矿石的安全回 采。 | 姑山铁矿露天采场水文地质条件极为复杂， 是著名的大水矿山，特别是第四系砂砾卵石 层的承压水对下覆铁矿体开采带来极大的不 安全因素，开采技术难度大。姑山铁矿露天 采场第四系砂砾卵石层承压水下开采综合技 术研宄原理主要应用半墙可控双液灌浆对砂 砾卵石层承压水形成防渗帷幕堵水、砂砾卵 石层边坡开挖拉槽揭露试验、软土置换、分 层控制、逐步推进，控制爆破减震、压坡护 坡、水文位移观测、及时内排覆盖等综合技 术组合应用。目的是截断采场外围区域第四 系砂砾卵石层承压水往采场内补给，保证采 场砂砾卵石层揭露开挖、回采下覆铁矿石资 源，延长露天采场服务年限。 | 第四系松散层渗透系数均值达 2.32X10-5cm/s，灌浆前1.97 X10-1cm/s，平均减少了1000 倍。 | 马钢（集团） 控股有限公司 姑山矿业公司 姑山铁矿露天 采场 | 盘活铁矿石资源量工业铁矿石 389.54万吨，低品位铁矿石 28.19万吨，提高资源利用率 15.98%，同时延长露天服务年限 4.87年，产生的经济效益合计约 为100592.38万元。 |
| 二、高效选矿技术 |
| 17 | 57钼精矿新工艺 及产业化技术 | 钼矿床或铜钼 共生矿床的选 矿。 | 采用特定药剂制度，浮选法快速提高钼精矿 品位；浮选柱、浮选机配合使用，同时实现 了对微细粒级及较粗粒级的有效回收；对钼 精矿泡沫进行有效擦洗，充分暴露矿物新鲜 表面；应用高效旋流器，解决旋流器与泵的 能力匹配问题，稳定给矿压力，提高分级效 率与再磨分级细度。 | 钼精矿含Mo彡57%，选钼回收 率彡87.50%。 | 金钼股份百花 岭选矿厂 | 该工艺可全部稳定生产含Mo> 57%的钼精矿，精选回收率和总 回收率分别达到98.37%和 86.57%，较原有浮选机工艺各提 高0.54和0.48个百分点，无低品 位的副产钼精矿。经过新工艺的 推广应用，金钼股份己形成年产 57钼精矿8900余t的生产能力， 平均年创税前利润38766万元， 税后净利润24815万元。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 18 | 铜冶炼渣资源综 合利用 | 各种铜冶炼工 艺生产的炉渣 | 利用渣包缓冷技术，増加金属铜的结晶粒 度，提高选铜回收率。采用的半自磨+球磨 工艺代替了传统的碎磨流程，该工艺碎磨成 本低；采用浮选工艺回收炉渣中的铜矿物。 | 原矿品位Cu 1.4%,精矿品位Cu 24.2°%，尾矿铜品位0.3°%;回 收率Cu 79.4%。 | 白银有色集团 股份有限公司 | 在炉渣含铜1.3%左右的条件下， 通过浮选回收，炉渣含铜品位可 降到0.28%左右，铜的回收率可 以达到76%以上。可实现年平均 销售收入为93207万元，増值税 2643.39，销售税金及附加为 264.34万元，达产年平均利润总 额为8697.51万元，年平均上缴 所得税2174.38万元，净利润 6523.13万元。 |
| 19 | 复杂难处理钨细 泥高效选矿新工 艺 | 复杂难处理钨 细泥。 | 采用捕收力强、选择性好的钨矿组合捕收剂 GYB+FW替代常规浮选药剂进行常温浮选。采 用离心选矿机实行高效重选，有效地提高了 钨细泥选矿的金属回收率及钨精矿品位。 | 钨精矿品位W03 20%，钨细 泥综合回收率60%。 | 宁化行洛坑钨 矿有限公司 | 经过2009年的调试成功正常生产 以后，2010〜2012三年连续生产 的钨金属量分别达到242吨、284 吨、300吨，全厂钨精矿综合回 收率连续三年分别提高7.96、 9.13和9.65个百分点，毛利润达 到7038万元。同时，解决了矿山 所在地富余劳动力30多人的就业 问题。 |
| 20 | 冶金矿山高压辊 磨新工艺成套技 术与装备 | 冶金矿山应用 高压辊磨新工 艺选矿流程试 验研宄；冶金 矿山应用高压 辊磨新工艺老 选厂技术改造 设计；冶金矿 山应用高压辊 磨新工艺新选 厂设计；冶金 矿山应用高压 辊磨新工艺成 套技术与装备 设计与制造。 | 利用高压辊磨机的料层粉碎原理，其对物料 实施的是物料与物料之间的相互粉碎，辊子 间的物料受挤压后除粉碎外，尤其重要的是 在颗粒内部产生了大量裂纹、塌散、疏松等 缺陷，使物料可磨性大为改善，在后续工序 的磨机内易于磨碎，节省大量能耗。 | 以马钢集团南山矿业公司凹山 选矿厂技术改造为例，矿石高 压辊磨，将矿石碎磨到3〜0， 真正实现了选矿厂的多碎少 磨；在磨前湿式粗粒磁选抛 尾，减少了近50%的磨矿量， 节省了大量的能耗和钢耗，电 耗节省约25%，在全国大型铁 矿选矿厂中，凹山选矿厂的球 耗仅为0.4〜0.5kg/t原矿；3 〜0mm湿式粗粒磁选抛尾后捞 出粗砂120万吨/年不进尾矿系 统，减少了尾矿输送矿量，降 低了尾矿库库容对尾矿堆排的 压力，减少了尾矿库的征地面 积或増加了尾矿库的使用年 限，使矿山更加绿色安全环保 | 马钢集团南山 矿业公司凹山 选厂 | 采用高压辊磨湿式粗粒磨前抛尾 技术，使低品位磁铁矿的利用成 本大大降低，在新工艺新技术条 件下，可使高村铁矿的工业可利 用品位降低到10%以下，大大地 提高了资源的利用率，预计可増 加低品位资源量约3000万吨，达 到了变废为宝的效果。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 三、综合利用技术 |
| 21 | 钛铁矿高效回收 工艺及装备产业 化集成技术 | 钒钛磁铁矿选 钛技术领域。 | 运用选矿手段及方法，从钒钛磁铁矿中分离 钛铁矿、硫钻矿、铁精矿，进行提纯及制备 | 1、 钛精矿：TiO2品位彡 47.00%,含S:彡0.18% , ^02回收率彡37.26%; 2、 钒钛铁精矿：TFe> 52.50%； 3、 硫钴精矿：S彡30.00%。 | 攀钢集团矿业 有限公司选钛 厂 | 1、 利用钒钛磁铁矿选铁后尾矿 620万吨/年（磁尾量不变）和钛 精矿品质得到保证的前提下，年 可増产26万吨钛精矿；1万吨硫 钴精矿；新増20万吨铁精矿。 2、 Ti〇2回收率较原流程提高17 个百分点，产率较原流程提高 4.2个百分点； 3、 钛精矿单位成本较原流程下 降24.15元/吨。 |
| 22 | 原矿焙烧提金技 术与工艺 | 高神、高碳、 微细粒浸染难 处理金矿石。 | 通过控制焙烧条件破坏包裹金的硫化物，使 载金矿物结构上出现裂隙、同时固砷、固 硫；抑制有机碳对后续提金工艺的负面影 响，达到显著提高金回收率的目的。 | 原矿金品位2.6gA，砷的氧化 率99%,硫的氧化率98%,有机 碳氧化率95.35%，砷的固化率 98.99%，硫的固化率72.95%， 金总回收率80%。 | 贵州金兴黄金 矿业有限责任 公司紫木凼金 矿 | 2010年处理矿石量33.1万吨；平 均原矿金品位3.10g/t;2011年 处理矿石量33.3万吨；平均原矿 金品位2.68g/t;2012年处理矿 石量33.5万吨；平均原矿金品位 2.64g/t;累计三年利用难选冶 低品位矿石量99.9万吨。使难选 冶低品位矿石得到充分利用。 |
| 23 | 含钒页岩双循环 高效氧化提机技 术 | 原生型、混合 型或氧化型含 钒页岩资源。 | 以工艺自身产生的富钒渣为催化剂，在加速 复合添加剂分解的同时，强化对含钒页岩云 母结构的高效解离破坏，促使三价钒从晶格 束缚中转变为游离状态，从而被焙烧气氛中 的〇2氧化，通过自催化-高效解离-循环氧 化，实现低价钒的循环氧化和回收。 | 获得工业99级V2O5产品，钒回 收率>75%。 | 湖北郧西平凡 矿业有限公司 1000t/a V2O5 石煤提钒工程 | 湖北郧西平凡矿业有限公司所属 指甲沟矿区石煤钒矿探明钒矿石 储量2281.5万吨，VA均品位 1.03%。矿体呈不均一的鳞片花 岗变晶结构，其中钒云母、钒铁 矿为主要矿石矿物，为难处理混 合型含钒页岩。经采用含钒页岩 双循环高效氧化提钒技术后，获 得高纯偏钒酸铵产品，操作简单 、生产成本低、工艺流程短、占 地面积小；当原矿％05品位>1.0% 时，工艺总回收率可达80%以 上，且能够实现工业废水不外排 、烟气达标排放和尾渣综合利用 等优点。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 24 | 金属矿山选矿尾 砂、干渣和冶炼 废渣膏体充填技 术 | 金属非金属矿 山充填法开 米，井下具备 一定的干式运 输充填系统， 结合膏体胶结 充填使充填效 果达到最佳。 | 利用深锥浓密机将选矿产生不同粒级的尾砂 进行混合，通过自动加药系统添加阴离子絮 凝剂，流入深锥浓密机进行搅拌混合，使其 浓缩到一定浓度。利用搅拌槽按工艺配比添 加冶炼废渣和水泥，经二级搅拌混合后，由 充填专用管道自流输送到井下。通过视频监 控软件和上位机对生产工艺过程进行实时监 控，根据不同的工艺配比，使膏体符合采场 使用强度。既减少冶炼废渣对环境的污染， 同时降低了水泥用量，又解决了尾矿库尾砂 堆积产生的环保问题。 | 将不同粒级的选矿尾砂经深锥 浓密机，添加絮凝剂后，根据 所充填采场性质，制备成浓度 为70°%-75°%的砂浆，再经过两 级搅拌槽，根据不同工艺配比 添加冶炼废渣一水淬渣和水 泥，将充填料混合成浓度为 73°%-78°/〇的膏体，经充填管 道，以30-90m3/h流量自流输 送到井下采场。采用此工艺技 术用于充填可使采矿回收率达 到98.5%左右。 | 云南驰宏锌锗 股份有限公司 会泽矿业分公 司下属的麒麟 厂与矿山厂两 座矿山。 | 金属矿山选矿尾砂、干渣和冶炼 废渣膏体充填技术”的成功应用 使采矿技术经济指标中矿石回收 率得到提高与控制，与原水砂充 填米矿法相比提高1.3%〜2.5%; 选矿尾砂利用率达100%,同时解 决部分冶炼废渣的安全处置问 题；井下生产掘进渣综合回收利 用率达95%以上，有效减轻渣石 提升运输成本，提高矿石运输效 率。 |
| 25 | 铁尾矿梯级分离 多元素综合回收 技术 | 铁矿石尾矿。 | 通过选矿、冶金联合流程，对含硫铁尾矿进 行选矿，浮选尾矿制砖，浮选精矿为高硫精 矿，焙烧制备烧渣，含硫烟气制酸，烧渣浸 出除杂产出合格铁精粉，浸出液中的多元素 梯级分离回收。通过此流程，实现含硫铁尾 矿中的多种有价元素的综合回收利用。利用 磁选机将矿物中的磁性铁选出，然后用浮选 来选出磷精矿和钛精矿，浮选是利用矿物的 表面亲疏水性来将不同矿物分离开，加入适 当的药剂使有用矿物疏水，以便随气泡浮出 | 硫精矿含硫>45%; 高品质铁精粉含铁>65%。 | 镇江韦岗铁矿 有限公司冶金 分公司，邢台 庆华再生资源 利用有限公司 | 盘活尾矿资源138.6万吨。梯级 分离出铁尾矿中的铁、硫、铜等 元素，生产出合格的铁精粉、硫 酸、阴极铜、空心砖等多种产品 |
| 26 | 难浸金精矿细菌 氧化预处理工艺 技术 | 含砷、硫化物 微细包裹型的 难浸浮选金精 矿。 | 生物氧化工艺是利用自然界中的嗜酸性化能 自养菌经过严格的筛选、培养、驯化后，在 适宜的条件下，对矿石中的硫化物进行氧化 分解，使包裹于其中的金矿物暴露解离，再 用浸金剂，达到提高金浸出率的目的。 | 回收率提高至80%以上。 | 西部黄金伊犁 有限责任公司 阿希金矿 | 选矿回收率由改造前65%提升至 80%,每年多増利380万元。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 27 | 有色金属尾矿 萤石综合回收 利用关键技术 | 含有萤石的有 色金属尾矿回 收，下游氟化 工产品生产应 用。 | 针对湖南柿竹园有色金属有限责任公司钨 钼铋多金属浮选尾矿中萤石，按高效浓缩 脱药、高梯度磁选去除磁性矿物、常温下 新型选矿药剂浮选萤石、浮选柱浮选机连 选结合、中矿合理返回、强磁脱硅、产品 分流等新的技术思路解决柿竹园尾矿中萤 石的回收问题。 | 1、氟化钙综合回收率多 40%，主含量氟化钙彡94%， 碳酸钙<2.0%，二氧化硅彡 2.8%;2、尾矿回收低品位萤 石生产无水氟化氢，合格品 率彡95%，优级品率彡85%;3 、生产干法氟化铝，质量达 到F1级以上彡95%;4、超细 萤石粉成球技术指标：粘合 剂添加量<3%，一次成球率 彡80%，产品机械强度彡5牛 顿/厘米。 | 湖南有色郴州 氟化学有限公 司、湖南有色 湘乡氟化学有 限公司、湖南 有色郴州萤石 球团有限公司 | 萤石总回收率达到60%以上，绝 大部分产品质量符合酸级萤石 (95%以上）要求的目标；减少 了矿山开采和尾砂排放；带动 就业，增加就业岗位600多个； 年创利润5600万元。 |
| 非金属类 |
| 一、高效采矿类 |
| 28 | 人工永久矿柱置 换安全高效开采 技术 | 缓倾斜薄-中 厚矿体的地下 矿山。 | 在备米矿房的矿柱硐室内先绕筑人工砼矿 柱，后回米矿房矿石。 | 1、回采率达到95%以上。2、 人工矿柱的抗压承载力不低于 25MPa〇3、人工矿柱采场结构 参数：C25混凝土人工矿柱截 面尺寸采用沿矿体走向宽>4 米，沿倾斜方向长>6米；沿 走向矿柱净距不超过12米，沿 倾斜方向矿柱净距不超过9米 。随米空区面积増大，覆盖岩 层厚度増加，人工矿柱截面尺 寸相应増加，或矿柱间距相应 减小。 | 湖北柳树沟矿 业股份有限公 司丁西磷矿 | 实施该项目，能更好更多的回收 矿产资源，回采率由设计的 78.1%提高到95%以上，资源综合 利用率明显提高；采空区得到有 效治理，上覆岩层及地表更加稳 定，降低了因采矿诱发地质灾害 的机率；开采过程中的废石得到 有效利用，真正实现了无废开采 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 29 | 局部胶结充填与 空场组合采矿技 | 水平〜缓倾斜 、薄~中厚矿 体。 | 本技术针对水平〜缓倾斜矿体空场采矿法， 在矿体开采过程中，应用胶结材料进行局部 胶结充填形成采场支撑骨架，支撑采场项 板，控制地压，达到安全高效开采、提高矿 石回收率，充分回收矿产资源的目的。 | 1•矿石回采率由原65〜75%提 高到90〜95%; 2•矿石贫化率由原10〜12%降 低到4~8%; 3•矿块生产能力达到200t/d | 四川省金河磷 矿 | 以金河磷矿马槽滩磷矿目前可采 储量472.89万吨计算，应用该项 技术后，矿石回米率提髙20%， 可多采矿石94.56万吨，以马槽 滩磷矿现在300kt/a的生产能 力，可使马槽滩磷矿预计11.8年 的服务年限延长至15.0年以上， 延长服务年限超过3.2年。 |
| 30 | 多层薄矿体一次 性开采技术 | 5°-15°缓倾 斜矿体，相邻 矿层间距不超 过2米，充填 法开采。 | 空区完全充填，在矿压周期及步距内安全采 矿。 | 采准巷长度一般250-300米， 间距不超过60米，作业面宽度 不超过1.5米并辅以支护，废 石完全充填，相邻矿层作业面 步距一般在20米以内。矿块回 采率达到80%以上。 | 湖北龙源石膏 有限公司板庙 石膏矿，湖北 龙源石膏有限 公司横店石膏 矿。 | 按多层薄矿体保有储量占优质纤 维石膏总量的一半（即0.75亿 吨）计算，若采用该技术进行开 采，可盘活资源储量0.25亿吨， 増加产值约100亿元、税费20亿 元，具有十分显著的经济效益。 |
| 二、髙效选矿类 |
| 31 | 提髙髙岭土淘洗 率及可塑性的技 术 | 砂质高岭土原 矿选矿。 | 砂质高岭土原矿主要由高岭石类和云母类等 粘土矿物和石英组成，其中高岭石类和云母 类属于价值较高的粘土矿物；在内在结构形 貌上，高岭石类和云母类等粘土矿物呈鳞片 结构、且矿物之间呈嵌型结构的特征，故 对高岭土原矿先采用机碓破碎的手段，可对 原矿价值较高的粘土矿物进行解离细碎， 而高岭土原矿中石英由于硬度高和自身结构 的原因其颗粒基本保持不变。这种低成本的 有选择性解离和细碎矿物的手段，大大提高 了高岭土原矿淘洗率。同时高岭土被机碓过 程逐渐变细，当颗粒细到微米粒级时，具有 层间结构的高岭石类矿物晶体受到挤压、冲 击改变外型结构，尤其是龙岩高岭土管状， 蜂窝状较多，可塑性差，通过机碓后不仅微 米粒级増加，而且矿物晶体外型和粒度分布 得到改善，从而提高可塑性。 | 高岭土原矿325目淘洗率由21- 22%提高到34-35%;325目产品 可塑性指数由0.45提高到 0.65;325目产品选矿粒级回 收率由设计的90%提高到94%。 | 龙岩高岭土有 限公司、龙岩 市兴盛尚岭科 技有限公司 | 2012年机碓高岭土原矿4.24万 吨，325目淘洗率由22%提高到 35%;325目粒级选矿回收率 93.76%，比设计的90%提高了 3.76%。；节约高岭土原矿使用 量1.97万吨，减少尾矿排放5512 吨。2012年多増加325目高岭土 产量0.6497万吨，多増加高岭土 产品产量收入851.11万元。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 32 | 低品位滑石光选 提纯技术 | 低品位滑石小 粒、尾矿和混 合矿。 | 依据滑石与脉石矿物之间硬度、反光性等物 理性质的差异，通过先择性破碎分级及光选 技术实现其分离，得到纯度较高的优质滑石 产品。 | 项目年处理艾海公司低品位低 品位滑石尾矿达50万吨。经过 对其进行加工提纯后，年可产 生一级品滑石约占10°%，二级 品占20°%，低品级占70°%。一■级 品滑石硅含量约为60%，二级 品滑石硅含量约为53%。 | 辽宁艾海滑石 有限公司 | 该项目从近2年来的生产运行 情况看，项目运行良好，技术成 熟，即降低储存空间，又减少排 放，减少了土地的占用面积，同 时将对环境有很大的改善。2012 年艾海公司通过该技术盘活滑石 资源15万吨，年主营业务收入可 达1.2亿元，新増税金2733万元 |
| 三、综合利用类 |
| 33 | 硬石膏制硫酸废 渣联产水泥 | 天然石膏、工 业副石膏、脱 硫石膏等化工 硫酸生产及水 泥建材领域。 | 以石膏为主原料，通过技术对石膏进行分解 锻烧，分解后的含二氧化硫的窑气送制酸系 统制硫酸。锻烧后的渣即得高贝利特水泥熟 料。 | 1、熟料：C2S彡40°%，标号 52.5，水泥产品符合 GB/T21372-2008标准。2、硫 酸：转化率彡99.5%，吸收率 >99.95%，尾气二氧化硫排放 浓度<100ppm。成品酸符合 GB/T534-2002标准。 | 湖南嘉丰建材 有限公司 | 以硬石膏为原料制硫酸联产高贝 利特水泥生产线己于2011年9月 投产，并且一次开车成功，生产 出硫酸、水泥合格产品。自该项 目产业化以来，己分别销售硫酸 10万吨和水泥15万吨，销售额约 9000万元，经济效益良好。 |
| 34 | 含钾尾矿溶解转 化热溶结晶法生 产氯化钾技术 | 钾肥生产尾矿 中钾资源回收 以及低品位钾 矿综合利用。 | 将尾矿或低品位钾矿中的氯化钾溶解制得含 钾卤水，卤水输送至盐田晒制钾石盐矿。钾 石盐通过热溶结晶工艺生产出高品位氯化钾 热溶结晶法工艺是钾石盐矿用循环母液加热 到90�C以上进行溶浸，氯化钾全部溶解于溶 液中，绝大部分的氯化钠仍以固体存在，经 离心分离后除去；澄清的氯化钾饱和液经真 空冷却结晶出氯化钾产品。 | KCL彡98%;粒径彡0.4mm。 氯化钾回收率：70%。 | 青海盐湖三元 钾肥股份有限 公司 | 通过对现有生产废弃物（尾矿） 中钾的溶解回收，盐田晒制钾石 盐，热溶真空结晶工艺建设10万 t/年精制氯化钾装置，2012年试 生产出7万吨的合格氯化钾产 品，工艺技术成熟，整个装置生 产过程不需添加药剂，氯化钾产 品质量可以控制在98%以上，粒 径>0.4mm，产品不含药剂，产 品防结块性好。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 35 | 低品位湖盐生产 液体盐工艺 | 湖盐。 | 采用挖掘机采掘湖区贫矿，经过洗涤、筛分 生产出液体盐原料；将盐盖、二层盐（再生 盐与原生盐的混合物）粉盐等贫矿、尾矿加 入淡水溶解，制成饱和卤水后，通过管道输 送给客户。 | 机械洗盐生产线：氯化钠含量 彡70.0%;硫酸钙彡16.0%;水 不溶物彡4.0°%。液体盐生产 线：Mg2+彡0.4%;NaCl彡300- 310g/l;透光率彡80%;废渣 中NaCK8.0%。 | 内蒙古兰太实 业股份有限公 司 | 新増了四条盐产品生产线，母年 可处理湖区内废弃盐盖约10万 吨，盐泥约30万吨，盘活资源量 33万吨，这些项目生产工艺简 单，生产成本低、机动灵活性 强，可对盐湖内的多种贫矿及尾 矿进行回收利用。现项目在我公 司己成功运行五年，各项指标均 能达到设计要求，己累计生产液 体盐116.6万吨，二层盐138万吨 |
| 36 | 低品位含铀硼铁 矿资源综合利用 技术 | 低品位含铀硼 铁矿及类似共 伴生资源的矿 物加工分离和 资源综合利用 | 遵循在当前技术经济条件下，最大限度利用 硼资源的原则，通过对低品位含铀硼铁矿的 选矿加工获得硼精矿、富镁低硅的含硼铁精 矿、铀精矿，其中硼精矿和铀精矿采用化学 工艺进行深加工。利用硼的基础上，综合利 用了铁、铀、镁等资源。 | 矿石回米率95°%，贫化率5°/〇。 联合选矿工艺对低品位含铀硼 铁矿进行矿物加工分离，生产 硼精矿B2〇3品位彡10.0%，含 硼铁精矿TFe品位彡56.0%，铀 精矿U品位彡0.15%，铁的回收 率达到79.00%，考虑含硼铁精 矿中硼的综合利用，硼的总回 收率可达到75.42%。硼化工主 要技术指标：硼砂B2O3收率> 60%,硼酸B2O3收率彡95%。水 冶主要技术指标：浸出率90.0 %,金属总回收率85.0 %。 | 辽宁首钢硼铁 有限责任公司 | 一期采选规模200万吨/年矿石， 年产TFe品位56%含硼铁精粉80万 吨，年产B2O3品位10%硼精粉16万 吨，年产U品位0.11%铀精矿2.32 万吨；硼化工年产硼砂1.5万 吨，硼酸0.6万吨；水冶生产“ 111”金属33吨。 |

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 基本原理 | 技术指标 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 典型用户 | 实施效益 |
| 37 | 高岭土矿资源高 效开发与综合利 用关键技术 | 软质高岭土矿 物的采选及各 种高岭土矿物 的深加工。 | 高岭土矿共-伴生矿物中高岭石、埃洛石、 伊利石、石英等矿在浆液中悬浮、分散、比 重均存在着一定的差异。在高岭土锻烧处理 过程中，其结晶水脱出所需温度一般低于 550�C，有机质需要在920�C左右锻烧，长石 等则会起烧结作用，精细分选后这些杂质得 到去除；而直焰动态低温锻烧偏高岭土技术 中，烟煤燃烧进入高温净化室二次燃烧，同 时烟气夹带的粉尘经高温聚合沉降净化后直 接提供热源；高岭土锻烧处理温度高则处理 时间需求较短，而在低温下处理则需时间较 长，即相同条件下需加长设备锻烧段；高岭 土经低温锻烧处理后，随着其层间结构水的 脱出，导致高岭土原有层状结构发生坍塌， 其中的铝和硅变得具有活性，产品整体活性 点増多。 | 1、 原矿淘洗率从15%提高到 40°%;入选原矿品位从20°%降到 15%;原矿三氧化二铁含量从 需小于1.5%提高到不限制。 2、 偏高岭土的锻烧温度从920 C降低到650C，直接利用烟 煤燃烧烟气作锻烧热源，热利 用率从60%提高到95%。 3、 4A分子筛钙交换能力 (mgCaCO3/g�干基）大于310 ◎ 13X分子筛静态水吸附量 >23%，比表面积>600 m2/g。 | 云南天鸿高岭 矿业有限公司 | 盘活云南天鸿高岭矿业有限公司 高岭土资源存量700万吨，盘活 当地高岭土资源存量约2000万 吨，尾矿排放总量从最初的850万 吨减少到120万吨，甚至更低的 水平。 |